УТВЕРЖДАЮ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	10

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	11

2.1.	ТЕХНИКО  –  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	11

2.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения Муниципального образования «Долгощельское» и деление территории поселения на  эксплуатационные зоны………………..	11

2.1.2.	Описание территорий Муниципального образования «Долгощельское», не охваченных централизованными системами водоснабжения.	11

2.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	12

2.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	12

2.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	12

2.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.	13

2.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)…………….	13

2.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку  величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.	13

2.1.4.4.1.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Муниципального образования «Долгощельское», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.	14

2.1.4.4.2.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	15

2.1.4.4.3.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.	15

2.1.4.4.4.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения…	15

2.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.	15

2.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	15

2.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Муниципального образования «Долгощельское»	17

2.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ	17

2.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	17

2.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	18

2.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей………	18

2.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	18

Приложение N 1	19

Приложение N 2	19

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному	19

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному	19

Приложение N 3	20

Таблица 2.9	22

2.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	22

2.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	23

2.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Муниципального образования «Долгощельское» на основании расхода воды в соответствии со СниП 2.04.02-84 и СниП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	24

2.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	25

2.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	25

2.3.10.	Описание территориальной структуры потребления воды	25

2.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами.	25

2.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	26

2.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)	26

2.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	27

2.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации…………..	27

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	27

2.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	27

2.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	27

2.4.2.1.	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;	27

2.4.2.2.	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.	28

2.4.2.3.	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.	28

2.4.2.4.	Сокращение потерь воды при ее транспортировке:	28

2.4.2.5.	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:	28

2.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	28

2.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение.	28

2.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	29

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Муниципального образования «Долгощельское».	29

2.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	29

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	29

2.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	29

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	29

2.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	29

2.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	30

2.6.	ОЦЕНКА ОБЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	30

2.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	30

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.	31

3.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	32

3.1.	Существующее положение в сфере водоотведения Муниципального образования «Долгощельское»	32

3.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Муниципального образования «Долгощельское» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	32

3.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	32

3.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	32

3.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	32

3.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	32

3.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	33

3.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	33

3.1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	33

3.2.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Муниципального образования «Долгощельское»	33

3.3.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	34

3.3.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	34

3.3.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	34

3.3.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов………….	34

3.3.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по Муниципального образования «Долгощельское» с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей…………	34

3.3.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Муниципального образования «Долгощельское»	34

3.4.	Прогноз объема сточных вод	35

3.4.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	35

3.4.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	35

3.4.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	35

3.4.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	35

3.5.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	35

3.5.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	35

3.5.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	35

3.5.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	35

3.5.3.1.	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения	35

3.5.3.2.	Организация централизованного водоотведения на территориях Муниципального образования «Долгощельское», где оно отсутствует	36

3.5.3.3.	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.	36

3.5.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	36

3.5.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	36

3.5.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Муниципального образования «Долгощельское», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование………	36

3.5.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	36

3.5.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	36

3.6.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	37

3.6.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	37

3.6.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	37

3.7.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	37

3.8.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	37

3.9.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	37

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схем водоснабжения и водоотведения Муниципального образования «Долгощельское» Мезенского района Архангельской области:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» и на основании технического задания;

- Постановление Правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Схемы водоснабежния  разработаны на период до 2025 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Муниципальном образовании «Долгощельское».

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- водозаборы, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств  областного и местного бюджетов.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Общие сведения о муниципальном образовании «Долгощельское»

Муниципальное образование «Долгощельское»—муниципальное образование (сельское поселение) в Мезенском муниципальном районе Архангельской области. Административный центр — село Долгощелье.

МО «Долгощельское» находится на севере Мезенского муниципального района на Абрамовском берегу Мезенской губы, в устье реки Кулой.

Численность населения проживающего в МО «Долгощельское» составляет 517 человек.

Поверхностные воды в сельском поселении служат приемниками хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых сточных вод.

Источники водоснабжения Муниципального образования «Долгощельское» представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Год бурения | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Ограждения санитарной охраны | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина 1271 | 1976 | н/д | нет | Администрация МО «Долгощельское» | Администрация МО «Долгощельское» |
| Скважина 1294 | 1976 | н/д | нет | Администрация МО «Долгощельское» | Администрация МО «Долгощельское» |
| Скважина 1295 | 1976 | н/д | нет | Администрация МО «Долгощельское» | Администрация МО «Долгощельское» |

## СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО  –  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения Муниципального образования «Долгощельское» и деление территории поселения на  эксплуатационные зоны.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Муниципального образования «Долгощельское» и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Муниципального образования «Долгощельское» являются подземные воды.

В настоящее время на территории Муниципального образования «Долгощельское» системой централизованного водоснабжения охвачен один поселок – с.Долгощелье, схема водоснабжения:  артезианская скважина –– водонапорная башня –– водопроводная сеть. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. В населенных пунктах где система централизованного водоснабжения отсутствует источниками водоснабжения являются шахтные колодцы. Вода в колодцах – пресная. У существующих ферм,  для поения животных, имеются свои скважины или шахтные колодцы. Наружное пожаротушение зданий  осуществляется водой из открытых пожарных водоёмов и рек с помощью пожарных машин и мотопомп. Частично вода на наружное пожаротушение храниться в водонапорных башнях.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание 3-х артезианских скважин; сетей и водоводов. Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ 6-10-80.

Действующих водоочистных станций  на территории поселения  нет.

Эксплуатацию  централизованных систем  водоснабжения  в МО «Долгощельское»  осуществляет администрация МО «Долгощельское».

## Описание территорий Муниципального образования «Долгощельское», не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На данный момент в 2 населенных пунктах Муниципального образования «Долгощельское» отсутствует централизованное водоснабжение: п.Абрамовский и д.Нижа.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время на территории Муниципального образования «Долгощельское» системой централизованного водоснабжения охвачен один поселок – с.Долгощелье, схема водоснабжения:  артезианская скважина –– водонапорная башня –– водопроводная сеть. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. В населенных пунктах где система централизованного водоснабжения отсутствует источниками водоснабжения являются шахтные колодцы. Вода в колодцах – пресная. У существующих ферм,  для поения животных, имеются свои скважины или шахтные колодцы. Эксплуатацию  централизованных систем  водоснабжения  в МО «Долгощельское»  осуществляет администрация МО «Долгощельское».

Системы централизованного водоснабжения Муниципального образования «Долгощельское»:

- Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд. Насосным оборудованием от  3 скважин  вода подается в водопроводную сеть с. Долгощелье.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Характеристика подземных водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения Муниципального образования «Долгощельское», представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год бурения | Мощ ность водозабора, м3/сут | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина 1271 | 96 | 1976 | 2 | нет | нет | Администрация МО «Долгощельское» | Администрация МО «Долгощельское» |
| Скважина 1294 | 78 | 1976 | 7,6 | нет | нет | Администрация МО «Долгощельское» | Администрация МО «Долгощельское» |
| Скважина 1295 | 78 | 1976 | 6,84 | нет | нет | Администрация МО «Долгощельское» | Администрация МО «Долгощельское» |

Все артезианские скважины централизованных систем водоснабжения имеют павильоны и оборудованы кранами для отбора проб с целью контроля качества воды.

На водозаборных узлах установлены насосы марки ЭЦВ 6-10-80. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |
| --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год | износ, % |
| Скважина 1271 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | н/д | н/д |
| Скважина 1294 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | н/д | н/д |
| Скважина 1295 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | н/д | н/д |

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Сооружений очистки и подготовки воды на территории муниципального образования «Долгощельское» в настоящее время нет.

## Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

На территории Муниципального образования «Долгощельское» водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин и шахтных колодцев. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ 6-10-80. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.2. Для создания запаса и подпора воды в населенных пунктах установлены водонапорные башни. Удельный расход электрической энергии для подачи установленного объема воды – 0,55 кВт/м3.

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку  величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Общая протяженность  водопроводных сетей  – 2,258 км. Собственником объектов системы водоснабжения в МО «Долгощельское» является администрация муниципального образования «Долгощельское».  Организацией эксплуатирующей системы централизованного водоснабжения  является администрация муниципального образования «Долгощельское». В частной собственности предприятий водопроводных сетей централизованного водоснабжения нет.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

| Наименование населенного пункта | Протя- женность, км | Диа- метр, мм | Материал | Тип проклад ки | Средняя глубина заложе ния, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Долгощелье | 2,258 | 40, 20, 10 | ПВХ | Подземная | 2 | 1988 | н/д |

В муниципальном образовании «Долгощельское» планируется замена ветхих стальных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянной мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Муниципального образования «Долгощельское», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

В настоящее время основными проблемами  в водоснабжении поселения являются:

- значительный износ источников водоснабжения, что обусловливает загрязнение водопроводной воды.

- преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, как следствие неудовлетворительного качества воды;

- действующие водозаборные узлы не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды;

- недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит  стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории Муниципального образования «Долгощельское» централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

## Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Территория муниципального образования «Долгощельское» не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения.

Оборудование и сети системы централизованного водоснабжения муниципального образования «Долгощельское» находятся  в муниципальной  собственности администрации Муниципального образования «Долгощельское». Организацией эксплуатирующей системы централизованного водоснабжения  является администрация муниципального образования «Долгощельское».

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения Муниципального образования «Долгощельское» на период до 2025 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Муниципального образования «Долгощельское» являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки  технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Таблица 2.4

| Группа | Целевые показатели на 2013 год |
| --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | нет |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | нет |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 0,3 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км) | 2 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах),% | н/д |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 98% |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): | 0 |
|  | население | 0 |
|  | прочие | 0 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи % | н/д |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов, м3/км | н/д |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения,% | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды, кВтч/м3 | на водоподготовку – н/д |
|  |  | на подачу – 0,55 |

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Муниципального образования «Долгощельское»

Согласно информации предоставленной администрацией муниципального образования «Долгощельское»,  развитие систем водоснабжения учитывает улучшение качества жизни населения, запланированное строительство на  территории муниципального образования и предусматривает (таблица 2.5.):

Таблица 2.5.

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Долгощелье | Капитальный ремонт водопровода | 300 м | 2015 |

В качестве наружного пожаротушения использовать существующие и проектируемые пожарные водоемы, на внутреннее пожаротушение запас воды храниться в баке водонапорных башен.

В населенных пунктах, где нет централизованного водоснабжения, источником водоснабжения остаются шахтные колодцы.

Для очистки воды из шахтных колодцев  установить бытовые фильтры непосредственно у населения.

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды администрацией МО «Долгощельское»    по МО «Долгощельское» представлен в Таблице 2.6.

Таблица 2.6.

| Статья расхода | 2013 | План 2014 |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды, тыс. м3 | 27,3 | 27,3 |
| Объем воды на собственные нужды, тыс. м3 | 0 | 0 |
| Объем отпуска воды в сеть, тыс. м3 | 27,3 | 27,3 |
| Объем потерь воды, тыс. м3 | н/д | н/д |
| Объем потерь воды, % | н/д | н/д |
| Отпущено воды всем потребителям, тыс. м3 | 27,3 | 27,3 |
| Объем реализации , тыс. м3 в т.ч.: | 27,3 | 27,3 |
| -населению, тыс. м3 | н/д | н/д |
| -бюджетные организации, тыс. м3 | н/д | н/д |
| - прочие потребители, тыс. м3 | н/д | н/д |

## Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды за 2013 год составило 27,3 тыс. м3/год, в средние сутки 74,79  м3/сут., в сутки максимального водоразбора 82,269 м3/сут.

Структура территориального баланса подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлена в таблице 2.7. и на диаграмме 2.1.

Таблица 2.7.

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления, м3/сут | годовой, тыс. м3/год |
| 1 | с.Долгощелье | 74,79 | 27,3 |

Централизованное водоснабжение по МО «Долгощельское» организовано в с. Долгощелье.

## Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Предоставить структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей не представляется возможным в связи с отсутствием необходимых данных, таблица 2.8.

Таблица 2.8.

| № п/п | Потребитель | Объемы реализации воды 2013 год, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | н/д |
| 2 | Бюджетные организации | н/д |
| 3 | Прочие потребители | н/д |
| ИТОГО | 27,3 |

## Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в  МО «Долгощельское»  действуют нормы удельного водопотребления, установленные постановлением правительства Архангельской области от 30 июля 2013 г. N 370-п «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ».

# Приложение N 1

к Постановлению

Правительства Архангельской области

от 30 июля 2013 г. N 370-п

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на территории Архангельской области, определенные расчетным методом

| N п/п | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
| --- | --- |
| 1 | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение |
| 2 | 0,0319 | 0,0319 |

# Приложение N 2

к Постановлению

Правительства Архангельской области

от 30 июля 2013 г. N 370-п

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных и нормативы

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка, мойки личного

автотранспорта, бань на территории Архангельской области, определенные расчетным методом

## 1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных на территории Архангельской области, определенные расчетным методом

| N п/п | Виды сельскохозяйственных животных | Единицы измерения норматива | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Крупный рогатый скот | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 |
| 2 | Крупный рогатый скот, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,915 |
| 3 | Лошади | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 |
| 4 | Свиньи | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,915 |
| 5 | Овцы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,305 |
| 6 | Козы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,076 |
| 7 | Куры, индейки | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,030 |
| 8 | Утки, гуси | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,060 |

## 2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка, мойки личного автотранспорта, бань на территории Архангельской области, определенные расчетным методом

| N п/п | Направления использования | Единицы измерения норматива | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баня при наличии водопровода | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,220 |
| 2 | Баня при водоснабжении из уличной колонки | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,140 |
| 3 | Мойка мотоцикла | литр на машину за 1 помыв | 3,800 |
| 4 | Мойка автомобиля при наличии водопровода | литр на машину за 1 помыв | 100,000 |
| 5 | Мойка автомобиля при водоснабжении из уличной колонки | литр на машину за 1 помыв | 10,000 |
| 6 | Полив земельного участка при наличии водопровода <*> | куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,183 |
| 7 | Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки <*> | куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,061 |

<*> Продолжительность поливного периода с 1 мая по 31 августа для умеренной климатической зоны, с 1 июня по 31 июля для местности, приравненной к районам Крайнего Севера

# Приложение N 3

к Постановлению

Правительства Архангельской области

от 30 июля 2013 г. N 370-п

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Архангельской области, определенные расчетным методом (введены Постановлением Правительства Архангельской области от 27.12.2013 N 702-п)

| N п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- |
|  |  | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,5821 | 7,9259 | 13,508 |
| 2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 13,508 | 13,508 |
| 3 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,3594 | 7,7486 | 13,108 |
| 4 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 13,108 | 13,108 |
| 5 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,1368 | 7,5712 | 12,708 |
| 6 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 12,708 | 12,708 |
| 7 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,5802 | 7,1278 | 11,708 |
| 8 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 11,708 | 11,708 |
| 9 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,4808 | 4,5872 | 7,068 |
| 10 | Общежития коридорного типа без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 7,068 | 7,068 |
| 11 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,0235 | 6,6845 | 10,708 |
| 12 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 10,708 | 10,708 |
| 13 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,9102 | 5,7978 | 8,708 |
| 14 | Жилые помещения (в том числе общежития) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 8,708 | 8,708 |
| 15 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,9102 | 4,7058 | 7,616 |
| 16 | Жилые помещения (в том числе общежития) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 0 | 7,616 | 7,616 |
| 17 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные кухонными мойками и унитазами | 1,0234 | 1,8846 | 2,908 |
| 18 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные кухонными мойками и унитазами | 0 | 2,908 | 2,908 |
| 19 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения, оборудованные кухонными мойками | 1,0234 | 0,7926 | 0 |
| 20 | Жилые помещения (в том числе общежития) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные кухонными мойками | 0 | 1,816 | 0 |
| 21 | Жилые помещения с холодным водоснабжением от уличных колонок | 0 | 1,2 | 0 |
| 22 | Жилые помещения с привозной водой | 0 | 1,5 | 1,5 |
| 23 | Жилые помещения (в том числе общежития) с горячим водоснабжением, холодным водоснабжением от уличных колонок, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,9102 | 1,2 | 4,1102 |

Жилой фонд Муниципального образования «Долгощельское» состоит из многоквартирных домов и частных домовладений. Кроме того, все потребители не оснащены приборами учета воды. По этой причине достоверный приборный мониторинг фактического водопотребления населения произвести не возможно.

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 2.9.

# Таблица 2.9

| Показатель | Ед. изм. | 2014 |
| --- | --- | --- |
| количество проживающих, чел. | чел. | 517 |
| общее количество реализованной воды населению | тыс. м3 | 27,3 |
| удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут | 144,67 |
|  | м3/мес | 4,4 |

## Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  в Архангельской области разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Архангельской области». Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики края в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

По информации предоставленной администрацией муниципального образования «Долгощельское» в настоящее время у всех потребителей отсутствуют приборы учета воды.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Запас  производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.10. и на диаграмме 2.1.

Таблица 2.10.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная производительность существ. Сооружения, м3/сут | Значение среднесуточного объема потребляемой воды, 2014 г., м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) производственной мощности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Долгощелье | 197,28 | 74,79 | 122,49 |

Диаграмма 2.1.

Как видно из диаграммы и таблицы на всех водозаборных сооружениях имеется резерв производственных мощностей.

## Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Муниципального образования «Долгощельское» на основании расхода воды в соответствии со СниП 2.04.02-84 и СниП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Фактическое потребление воды за 2013 год составило 27,3 тыс. м3/год, в средние сутки 74,79  м3/сут., в сутки максимального водоразбора 82,269 м3/сут. К 2024 году по данным администрации сельсовета ожидаемое водопотребление не изменится и составит с учетом дачников и ферм  в средние сутки 74,79 м3/сут., в сутки максимального водоразбора 82,269 м3/сут.

Водоснабжение каждого населенного пункта предлагается от существующих водозаборных сооружений.

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, и  сходя из формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср [1] (п.2,2 СниП 2.04.02-84), где  Ксут.max = 1,1 составят:

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,1 х 74,79 = 82,269 м3/сут

Полив насаждений предусматривается осуществить водой из открытых водоёмов.

В МО «Долгощельское» единого водозабора не организовано.  В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. В деревнях с малочисленностью населения источником являются шахтные колодцы.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории муниципального образования «Долгощельское» централизованное горячее водоснабжение  отсутствует.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Фактическое потребление воды за 2013 год составило 27,3 тыс. м3/год, в средние сутки 74,79  м3/сут., в сутки максимального водоразбора 82,269 м3/сут. К 2024 году по данным администрации сельсовета ожидаемое водопотребление не изменится и составит с учетом дачников и ферм  в средние сутки 74,79 м3/сут., в сутки максимального водоразбора 82,269 м3/сут.

## Описание территориальной структуры потребления воды

Фактическое потребление воды за 2013 год составило 27,3 тыс. м3/год, в средние сутки 74,79  м3/сут., в сутки максимального водоразбора 82,269 м3/сут.

Структура территориального баланса подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлена в таблице 2.11.

Таблица 2.11.

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | значение среднесуточного объема потребляемой воды, 2014 г., м3/сут | в сутки максимального водопотребления, м3/сут | годовой, тыс.м3/год |
| 1 | с.Долгощелье | 74,79 | 82,269 | 27,3 |

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами.

Предоставить прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами не представляется возможным по причине отсутсвия данных, таблица 2.12.

Таблица 2.12.

| № п/п | Потребитель | Объемы реализации воды план 2014 г., тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | н/д |
| 2 | Бюджетные организации | н/д |
| 3 | Прочие потребители | н/д |
| ИТОГО | 27,3 |

## Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) отсутствуют.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2014-2024 гг. представлен в таблице 2.13.

Таблица 2.13.

| № | Статья расхода | 2013 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 27,3 | 27,3 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды, тыс. м3 | 0 | 0 |
| 3 | Объем отпуска воды в сеть, тыс. м3 | 27,3 | 27,3 |
| 4 | Объем потерь воды, тыс. м3 | н/д | н/д |
| 5 | Объем потерь воды, % | н/д | н/д |
| 6 | Отпущено воды всем потребителям, тыс. м3 | 27,3 | 27,3 |

Территориальный перспективный водный баланс подачи воды на конец 2024 года представлен в таблице 2.14:

Таблица 2.14

| № п/п | Населенный пункт | Среднесуточный объем потребляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2024 г. |
| 1 | с.Долгощелье | 74,79 | 74,79 |

Предоставить структуру водопотребления по группам потребителей не представляется возможным в связи с отсутствием данных, таблица 2.15.

Таблица 2.15.

| Потребитель | Водопотребление, тыс. м3/год |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2024 год |
| Население | н/д | н/д |
| Бюджетные организации | н/д | н/д |
| Прочие | н/д | н/д |
| Всего | 27,3 | 27,3 |

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлены в таблице 2.16.

Таблица 2.16.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная производитель- ность существ. Сооружения, м3/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, м3/сут | Необходимая мощность водоисточника на расчетный срок 2036 год, м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) производственной мощности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2024 г. |  |  |
| 1 | с.Долгощелье | 197,28 | 74,79 | 74,79 | 74,79 | 122,49 |

С учетом отсутствия перспективного увеличения водопотребления, дефицит производственных ресурсов мощностей системы водоснабжения муниципального образования «Долгощельское» не возникнет.

## Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации.

В муниципальном образовании «Долгощельское» одна организация наделена статусом гарантирующей организации для централизованных систем водоснабжения  - администрация муниципального образования «Долгощельское».

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В целом по МО «Долгощельское» перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам представлен в таблице 2.17.

Таблица 2.17.

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Долгощелье | Капитальный ремонт водопровода, 300 м. | 2015 |

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

## Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;

Перечень основных мероприятий по обеспечению подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества представлен в таблице 2.17.

## Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

По данным предоставленным администрацией муниципального образования «Долгощельское» организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, не планируется.

## Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.

По данным предоставленным администрацией муниципального образования «Долгощельское» обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта не планируется в связи с отсутствием таких объектов.

## Сокращение потерь воды при ее транспортировке:

Перечень основных мероприятий по сокращению потерь воды при ее транспортировке представлен в таблице 2.18.

Таблица 2.18.

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Долгощелье | Капитальный ремонт водопровода, 300 м. | 2015 |

## Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:

- проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода.

- капитальный ремонт водопровода в с.Долгощелье длиной 300 м.

- промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

По информации предоставленной администрацией муниципального образования «Долгощельское» в с.Долгощелье планируется капитальный ремонт участка трубопровода водоснабжения длинной 300 метров. Подробную информацию следует уточнять при рабочем проектировании.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение не планируется.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

В настоящее время все предприятия и организации всех форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Долгощельское» и имеющие централизованное водоснабжение, не оснащены приборами учета воды.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Муниципального образования «Долгощельское».

Схема сетей водоснабжения Муниципального образования «Долгощельское» в электронном варианте прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения нанесены на карте. Прокладка новых водопроводных сетей не планируется.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство новых насосных станций, резервуаров и водонопорных башен не планируется.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Прокладка новых водопроводных сетей не планируется.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схема сетей водоснабжения Муниципального образования «Долгощельское» в электронном варианте прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения нанесены на карте. Прокладка новых водопроводных сетей не планируется.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее реконструкция, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне реконструкции отсутствуют.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период реконструкции, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Очистные сооружения в МО «Долгощельское» отсутствуют.

## ОЦЕНКА ОБЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения с оценкой объемов капитальных вложений  представлен в таблице 2.19.

Таблица 2.19.

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Долгощелье | Капитальный ремонт водопровода, 300 м. | 2015 | 100 |

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 2.20.

Таблица 2.20.

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2014 год | Планируемые целевые показатели 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | нет | нет |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | нет | нет |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 0,3 | 0,3 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 2 | 2 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах),% | н/д | н/д |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 98% | 98% |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): | 0 | 0 |
|  | население | 0 | 0 |
|  | промышленные объекты | 0 | 0 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 0 | 0 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | н/д | н/д |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. | н/д | н/д |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | н/д | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды | на водоподготовку – н/д | на водоподготовку – н/д |
|  |  | на подачу – 0,55 | на подачу – 0,55 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования «Долгощельское» не выявлено.

## СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Существующее положение в сфере водоотведения Муниципального образования «Долгощельское»

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Муниципального образования «Долгощельское» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В населенных пунктах муниципального образования «Долгощельское» существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам с отвозом и выпуском на рельеф местности.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения и очистные сооружения  отсутствуют.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В населенных пунктах  муниципального образования «Долгощельское» существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам с отвозом и выпуском на рельеф местности.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод, осуществляется  путём вывоза на полигон ТБО для изоляции слоёв отходов. Технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях нет.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения и очистные сооружения  отсутствуют.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения и очистные сооружения  отсутствуют.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В населенных пунктах  муниципального образования «Долгощельское» существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам с отвозом и выпуском на рельеф местности. Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водных объектах.

Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

МО «Долгощельское» не имеет централизованной системы водоотведения хозяйственно – бытовых стоков, применяются выгребные ямы. В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков.

## Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На данный момент в муниципальном образовании «Долгощельское» вся территория с общим количеством жителей – 517 человек, неохвачена централизованной системой водоотведения.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Муниципального образования «Долгощельское»

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- Всё население муниципального образования «Долгощельское» не обеспечено  централизованной системой водоотведения.

## Балансы сточных вод в системе водоотведения

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения и очистные сооружения  отсутствуют.

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В МО «Долгощельское» ливнево-дождевая канализация и дренажные системы отсутствуют.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В Муниципальном образовании «Долгощельское» отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей Муниципального образования «Долгощельское» осуществляется в соответсвии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по Муниципального образования «Долгощельское» с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения отсутствует.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Муниципального образования «Долгощельское»

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения отсутствует.

## Прогноз объема сточных вод

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения отсутствует.

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения отсутствует.

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения и очистные сооружения  отсутствуют. Прокладка централизованной системы водоотведения не планируется.

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения отсутствует.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения и очистные сооружения  отсутствуют. Прокладка централизованной системы водоотведения не планируется.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения отсутствует. Мероприятия не предусматриваются.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

## Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения отсутствует. Мероприятия не предусматриваются.

## Организация централизованного водоотведения на территориях Муниципального образования «Долгощельское», где оно отсутствует

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения отсутствует. Прокладка централизованной системы водоотведения не планируется.

## Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

Мероприятия не предусматривается.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения и очистные сооружения  отсутствуют. Прокладка централизованной системы водоотведения не планируется.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Мероприятия не предусматриваются.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Муниципального образования «Долгощельское», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения и очистные сооружения  отсутствуют. Прокладка централизованной системы водоотведения не планируется.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения отсутствует. Проклака централизованной системы водоотведения не планируется.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения отсутствует. Прокладка централизованной системы водоотведения не планируется.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Мероприятия не предусматриваются.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием.

## Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения отсутствует. Прокладка централизованной системы водоотведения не планируется.

## Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В МО «Долгощельское» централизованная система водоотведения отсутствует. Прокладка централизованной системы водоотведения не планируется.

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории муниципального образования «Долгощельское» бесхозяйственных объектов централизованной системы водоотведения не выявлено.

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический  адрес: 160011, г.Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит»____________  Антонов С.А.

Заказчик:

Администрация муниципального образования «Долгощельское».

Юридический адрес: 164761, Архангельская область, Мезенский район, с.Долгощелье.

Глава муниципального

образования «Долгощельское»                                      _______________  Баулина Н.Г.

# Text boxes

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОЛГОЩЕЛЬСКОЕ»

МЕЗЕНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

2013