Санитарно-техническая характеристика артезианских скважин в г. Мезени

| № | Местоположение скважины (ее привязка к ближайшим зданиям, сооружениям) | Паспортный номер | Глубина, м | Водоносный горизонт (инд.) | Дебит скв. л/с | Марка насоса | Водоотбор м3/сут. | Допустимое понижение уровня, м | Наличие зон сан. охраны, их размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год бурения | Статический уровень, м | Интервал водоприем.части скв. | Понижение м | Глубина установки, м |  |  |  |
| 1. | г. Мезень-1, ул. Полярная, 16 | 165 кад. 1958 | 27,7 9,15 | Мергель, Песчанник Р2-kz 18,1 – 26,5 | 0,5 0,45 | ЭЦВ-4 18 | 5,5 | 5 | Имеется Радиус -30,0 м |
| 2. | г. Мезень-1, ул. Ломоносова, 19 | 84 кад. 1966 | 42,0 12,0 | Известняк Р2-kz 35,8 – 42,0 | 5,0 11,0 | ЭЦВ-6 30 | 20,4 | 15 | Имеется Радиус -30,0 м |
| 3. | г. Мезень, ул. Свободы, 14 | 48 1958 | 42,0 12,0 | Мергель, Песчанник Р2t-kz 16,3 – 23,9 | 0,52 0,95 | ЭЦВ-6 16 | 10 | 4 | Имеется Радиус -30,0 м |
| 4. | г. Мезень, пр. Советский, 86 | 172 кад. 1961 | 37,5 4,15 | Мергель, Песчанник, Известняк Р2t-kz 11,6-19,6;29,9-37,5 | 0,74 1,75 | ЭЦВ-6 25 | 16,5 | 16 | Имеется Радиус -30,0 м |
| 5. | г. Мезень, пр. Советский, 10 | 169 кад. 1962 | 35,5 18,9 | Мергель, Песчанник Р2t 23,5 – 35,5 | 0,83 0,6 | ЭЦВ-6 23 | 20,3 | 3 | Имеется Радиус -30,0 м |
| 6. | г. Мезень, ул. Кузнецовская, 10 | Б/Н 1966 | 38,0 6,0 | Известняк Р2kz 28,0 – 38,0 | 6,1 6,0 | ЭЦВ-6 25 | 7,4 | 16 | Имеется Радиус -30,0 м |
| 7. | г. Мезень, ул. Садовая, 2 | 85 1966 | 41,0 6,0 | Известняк, Песчанник Р2t-kz 29,0 – 41,0 | 5,21 10,0 | ЭЦВ-6 25 | 10,6 | 17 | Имеется Радиус -30,0 м |
| 8. | г. Мезень, пр. Советский, 43 | б/н 1976 | Н.с. | Н.с. | Н.с. | ЭЦВ-6 25 | 20,30 | - | Отсутствует |
| 9. | г. Мезень, ул. Моисеенко, 15 | 444 1969 | 40,0 8,0 | Песчанник Р2t-kz 30,0 – 36,1 | 4,4 18,0 | ЭЦВ-6 26 | 12,7 | 16 | Имеется Радиус -30,0 м |
| 10. | г. Мезень, ул. Строителей, 15 | 2039 1989 | 48,0 23,0 | Песчанник, Известняк Р2-kz 34,0 – 47,0 | 6,0 3,0 | малыш | 10,0 | 7 | Имеется Радиус -30,0 м |
| 11. | г. Мезень, ул. Набережная, 67А | Б/Н 2003 | 30,0 н.с. | Песчанник Р2t-kz н.с. | н.с. н.с. | ЭЦВ-6 н.с. | 13,3 | --- | Имеется Радиус -30,0 м |
| 12. | г. Мезень, ул. Макарова, 20 | Б/Н 1969 | 47,0 23,0 | Песчанник, Известняк Р2-kz 37,0 – 47,0 | 6,1 18,0 | ЭЦВ-6 30 | 40 | 19 | Имеется Радиус -30,0 м |